Некоммерческое

акционерное

общество

Кафедра электроснабжения

промышленных предприятий

Динамические характеристики воздушных течений и ветра как энергоносителя для системной и автономной энергетики

Методические указания к выполнению лабораторных работ для

магистрантов специальности 6М071800-Электроэнергетика

Алматы 2011

СОСТАВИТЕЛЬ: Л.А. Уткин. Динамические характеристики воздушных течений и ветра как энергоносителя для системной и автономной энергетики Методические указания к выполнению лабораторных работ для магистрантов специальности 6М071800-Электроэнергетика. – Алматы: АИЭС, 2011. – 14 с.

Методические указания соответствуют курсу «Программно-технические измерительные комплексы для диагностики РЗА», включают задание на выполнение лабораторных работ, исходные данные, указания и перечень рекомендуемой литературы.

Ил. 8 ,  библиогр. - 2 назв.

Рецензент: канд.техн.наук, доц. С.А.Бугубаев

Печатается по плану издания некоммерческого акционерного общества «Алматинский институт энергетики и связи» на 2011 год.

©  НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2011 г.

Содержание

Введение										         4

1 Описание стенда								         4

Лабораторная работа №1							         8

Лабораторная работа №2							         9

Лабораторная работа №3							       11

Список литературы								       14

Введение

Энергетика основанная на использовании неисчерпаемых и возобновляемых ресурсах – отрасль энергетики которая, развивается под влиянием нескольких стимулов: сохранения климата планеты и окружающей среды, сохранения для будущих поколений ценного углеводородного сырья, обеспечения цивилизованной жизни людей, живущих в условиях удаления от существующих энергетических систем, повышения политической стабильности в мире.

Препятствием широкомасштабному использованию энергии воздушных потоков является недостаточное знание природы и свойств ветра как энергоносителя. Эти аргументы делают ВЭУ актуальным объектом исследования

Технология использования энергии ветра должна реализовывать оба параметра ветра – скорость и направление с любой частотой их изменения во времени. Для этого нужно либо настраивать агрегат на скорость и направление ветра, либо применять агрегаты, одинаково применяющие ветер с любой стороны.

Для достижения цели имеются задачи:

- рассмотреть основные характеристики горизонтально осевых и вертикально-осевых ВЭУ с целью определения их эффективности -  определить пути использования технологии энергии ветра;

- изучить характеристики ВЭУ

1 Описание стенда

1 Стенд для исследования

Для исследования влияния скорости и направления ветра на развиваемую мощность ветроагрегатом, в лаборатории Алматинского института энергетики и связи (ТНИЛ «Энергия») было проведено испытание. Стенд для измерений был самостоятельно изготовлен в лаборатории ТНИЛ “Энергия”.  На рисунке 1.1 представлена структурная схема лабораторного стенда.

Рисунок 1.1 – Структурная схема стенда для испытаний ВЭУ

Стенд для исследования состоит:

1. источник ветра;

2. образец модели ВЭА малой мощности;

3. ПК для наблюдения параметров работы турбин в реальном времени;

4. цифровой вольтметр;

5. цифровой амперметр;

6. магазин сопротивлений (нагрузка ВЭУ);

7. цифровой анемометр (Weatherstation MINOX)

Целью испытания является ознакомление с различными видами ветроэнергетических агрегатов и с методикой снятия ветроэнергетических характеристик, изучение методики построения графиков в зависимости от направления и скорости ветра и исследование полученных графиков электрических нагрузок.

Для достижения цели было поставлено задача:

- ознакомление с основными видами ВЭУ и ознакомление с технологией использования;

– отработать методику снятия характеристик ВРТБ и пропеллерных агрегатов, в зависимости от скорости и направления ветра.

В данном эксперименте исследуется энергетические характеристики ВЭУ в зависимости от скорости и направления ветра. Внешний вид лабораторного стенда представлен на рисунке 1.2. С помощью переключателя включаем генератор ветра и создаем воздушный поток (рисунок 1.3)  и направляем его на ВЭУ. С помощью приборов измерения и ПК (рисунок 1.4) снимаем показания тока, напряжения и частоты,  меняем нагрузку сети, расстояние от источника ветра до ВЭУ и меняем угол направления воздушного потока в зависимости от типа ВЭУ. Для  каждой модели делаем 3÷4 эксперимента, выводим среднее значение и строим график развиваемой мощности ветроагрегатом.

Рисунок 1.2 – Внешний вид лабораторного стенда при испытании ПВА

Рисунок 1.3 -  Источник ветра

Рисунок 1.4- Образец модели ВРТБ малой мощности

1-ПК для наблюдения параметров работы турбин в реальном времени; 2- цифровой вольтметр; 3-цифровой амперметр; 4-магазин сопротивлений (нагрузка ВЭУ); 5-цифровой анемометр (Weatherstation MINOX).

Рисунок 1.5 -  Измерительные приборы

Лабораторная работа № 1

Исследование влияния ландшафта на характер водушных течений

2.1 Цель работы:

Целью настоящей работы является изучение влияния ландшафта на распределение скорости ветра  в зависимости от возмущения.

2.2 Задание на подготовительную работу

Ознакомиться со стендом.

Провести измерение скорости ветра в горизонтальной плоскости при установленных препятствий в различных положениях.

2.3 Порядок проведения работы

Влияние искусственных препятствий – зданий, сооружений на горизонтальное распределение скорости в потоке, по всей вероятности, подробно не изучалось.  Размеры возмущений вносимых ими, очевидно, не велики по сравнению с расстоянием от них, на которых возможна установка ВЭС. Тем не менее, известно, что рядом стоящие строения дают местное увеличение скорости ветра, особенно в случаях расположения их под углом друг к другу, как показано на рисунке.

При использовании установленных под углом ( = 40 - 90( высоких сооружений открывается возможность местного увеличения скорости в пространстве между ними на 70 – 80 % по отношению и свободному потоку. Расстояние, на котором восстанавливается структура точно не определялась. По ориентировочном наблюдении на местности оно составляет величину   (10 – 15) L и уменьшается при уменьшении высоты препятствий.

а) 								б)

Рисунок 2.1 - Распределение скорости ветра в горизонтальной

плоскости в пределах высоты препятствий

2.4 Оформление результатов работы

Результаты задания отчетом и  построение эпюры распределения скорости ветра.

Контрольные вопросы

1 Как определяются и где находятся перспективные места для строительства ветроэлектростанций?

2. Происхождение и основные свойства ветра как энергоносителя.

3. Локальные воздействия на воздушные потоки. Что такое Джунгарские ворота?

Лабораторная работа №2

Исследование работы крыла в воздушном потоке

3.1 Цель работы:

Исследовать работу  ВЭУ работающей на принципе крыла.

3.2 Задание на подготовительную работу

Ознакомиться со стендом.

В ходе испытаний нужно измерить такие параметры, как:

- развиваемый момент при заторможенном роторе;

- частота вращения на холостом ходу электрогенератора;

- мощность, развиваемая электрогенератором при различных скоростях ветра и соответствующая ей частота вращения ротора.

3.3 Порядок проведения работы

Измерение энергетических характеристик модели

Для выбора места расположения агрегата необходимо точно определить преимущественное направление и среднюю скорость ветров в том месте, где предполагается установить ветрогенератор. Следует помнить, что начальная скорость, при которой генератор работает с максимальной эффективностью - 9,12 м/с. Мощность пропеллерного ветрогенератора зависит только от скорости ветра и диаметра винта, но только тогда когда плоскость вращения ветроколеса строго перпендикулярно направлению ветра. Для получения более точных результатов эксперимент повторяется 3,4 раза и выводится среднее значение. На эксперименте можно посмотреть, сколько процентов энергии ветра может превратить в полезную работу поверхность, поставленная перпендикулярно к направлению ветра и при изменении угла скорости.

Рисунок 3 - Общий вид  при испытании в лаборатории ТНИЛ «Энергия»

3.4 Оформление результатов работы

С помощью данного лабораторного стенда определить параметры . Результаты измерений и электрические характеристики испытания модели  представлены ниже в таблицах и рисунках.

Контрольные вопросы

1От чего зависит эффективность преобразования энергии ветра  в электрическую, что такое КИУМ?.

2. Принцип работы ветроагрегатов различных принципиальных схем.

3. От каких параметров зависит мощность ветроэнергетических агрегатов?

4. Каковы преимущества ветровых турбин  с вертикальной осью вращения перед пропеллерными  ветроагрегатами?

Лабораторная работа №3

Исследование работы ветродвигателей с вертикальной осью вращения

4.1 Цель работы:

Исследовать работу  ВЭУ работающей на принципе крыла.

4.2 Задание на подготовительную работу

Ознакомиться со стендом.

В ходе испытаний нужно измерить такие параметры, как:

- развиваемый момент при заторможенном роторе;

- частота вращения на холостом ходу электрогенератора;

- мощность, развиваемая электрогенератором при различных скоростях ветра и соответствующая ей частота вращения ротора.

.

4.3 Порядок проведения работы

Для выбора места расположения ветроагрегатов с использованием технологии «парус-крыло» необходимо определить только среднюю скорость ветров в том месте, где предполагается установить ветрогенератор. Начальная скорость, при которой генератор начинает работать -3 м/с и выше без ограничений за счет возникающего при вращении роторов гироскопического эффекта, переработка порывов и пульсаций. Мощность ветрогенератора ВРТБ зависит только от скорости. Для получения более точных результатов эксперимент повторяется 3,4 раза и выводится среднее значение. В ходе эксперимента можно посмотреть, сколько процентов энергии ветра ВРТБ может превратить в полезную работу при изменении скорости.

Рисунок 4 -  Общий вид модели ВРТБ при испытании в лаборатории ТНИЛ «Энергия»

Контрольные вопросы

1Основные показатели для ВЭС малой и большой мощности, размеры, частота вращения.

2. Структура и особенности вертикально-осевых ветровых турбин.

3 Как достигается максимальный коэффициент использования энергии воздушного потока?

Список литературы

1. Сборники научных трудов по материалам международных научно-практических конференций АИЭС.- Алматы, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006г.

2. Ветер, волны и морские порты. Под ред. Ю.М. Крылова, Л., «Гидрометеоиздат», 1986г.

3.Быстрицкий Г.Ф.. Основы энергетики: Учебник - Москва, ИНФРА-М, 2006г.

4.  http://acre.murdoch.edu.au/ago/ - The Australian Renewable Energy Website.

Доп. план 2011 г. поз. ___

Уткин Леонид Анатольевич

Динамические характеристики воздушных течений и ветра как энергоносителя для системной и автономной энергетики

Методические указания к выполнению лабораторных работ для

магистрантов специальности 6М071800-Электроэнергетика

Редактор	Л.Т. Сластихина

Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова

Подписано в печать _____________

Тираж ___ экз.

Объем ___ уч.-изд.л.

Формат 60х84 1/16

Бумага типографская №1

Заказ ______. Цена ____ тг.

Копировально-множительное бюро

Некоммерческого акционерного общества

«Алматинский университет энергетики и связи»

050013, Алматы, Байтурсынова 126

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

___________________Э.А. Сериков

“___”_________________2011 г.

Динамические характеристики воздушных течений и ветра как энергоносителя для системной и автономной энергетики

Методические указания к выполнению лабораторных работ

для магистрантов специальности

6М071800 – Электроэнергетика

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМО

___________М.А. Мустафин

“___”___________20__ г.

Инженер по стандартизации

________________________

“___”___________20__ г.

Редактор

________________________

“___”___________20__ г.

Рассмотрено и одобрено на

заседании кафедры ЭПП

Протокол № _______

от _______20__ г.

Зав. кафедрой ЭПП, доцент

_____________М.В.Башкиров

“___”___________20__ г.

Разработал:

старший преподаватель

кафедры ЭПП

_____________ Л.А. Уткин

Алматы 2011

# Text boxes

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

У

3